## Slide 1
SISTEMAS DISTRIBUÍDOS · ROV CONTROL
Controle remoto, sem perder o controle
Simular os componentes de um sistema completo de controle de veículos operados remotamente — com baixa latência, autenticação e tolerância a falhas.
ORIGEM DO PROBLEMA
A ideia nasce da experiência de Fernando na OceanPact, desenvolvendo funcionalidades ligadas ao controle desses dispositivos.
O QUE É UM ROV?
Um robô móvel operado à distância. Neste projeto: um veículo submarino para inspeção, pesquisa e apoio à exploração offshore de petróleo.
A ANALOGIA COM MARTE
Curiosity e Perseverance são rovers robóticos, mas não ROVs em teleoperação contínua: a distância impede controle em tempo real. A Terra envia planos; a autonomia local executa e evita obstáculos.
PILOTO
RELAY
ROV
DESAFIO → reproduzir comunicação, concorrência, segurança e recuperação de falhas em uma única simulação.
Fontes: README.md; NASA/JPL — How Perseverance Drives on Mars; NASA — AI-Planned Drive (teleoperação em tempo real é inviável).

## Slide 2
02
O sistema: três papéis, cinco nós lógicos
Todos iniciam tráfego em direção ao relay conhecido; isso contorna NAT/firewall.
PILOTO
Autentica-se, solicita posse e envia comandos. Um piloto pode escolher entre vários ROVs — nesta demo, cada instância aponta para um alvo.
RELAY
Ponto de encontro e roteador: mantém sessões, autentica, arbitra exclusão mútua e encaminha comandos/telemetria.
ROV
Registra-se, aplica comandos e publica bateria, profundidade, temperatura e potência do thruster.
REQUISITOS COBERTOS
• Vários pilotos e ROVs por relay; 1 piloto por ROV
• Comandos confiáveis; telemetria periódica pode perder
• Autenticação antes da concessão de controle
• Relay primário + backup, replicação e failover
• Heartbeat, detecção de falhas e preservação da posse
• Execução local em processos ou threads, sempre por UDP real
FORA DO ESCOPO / LIMITAÇÕES
• Relay geograficamente distribuído, consenso e eleição
• QUIC padrão: TLS 1.3, congestion control, 0-RTT, migração
• Streaming de vídeo real (apenas a necessidade é modelada)
• Banco de identidade seguro; credenciais estão em memória
• Criptografia/confidencialidade do tráfego de aplicação
• Failback automático ao primário recuperado
Código: relay_server.py, pilot_client.py, rov_simulator.py, run_demo.py e demo_dashboard.py.

## Slide 3
03
Transporte: por que não ficar só com TCP ou UDP?
Delay é crítico para comando e vídeo; cada classe de mensagem pede uma garantia diferente.
TCP
✓ Entrega e ordem ✓ Retransmissão ✓ Conexão via 3-way handshake + TLS exige handshake adicional ✕ Head-of-line: uma perda bloqueia os bytes seguintes ✕ Mais latência para dados perecíveis
UDP PURO
✓ Sem conexão ✓ Cabeçalho pequeno ✓ Baixa latência ✕ Sem entrega garantida ✕ Sem ordem ✕ Sem autenticação/criptografia embutidas ✕ Aplicação resolve o que precisar
QUIC-LITE DO PROJETO
✓ UDP real ✓ Canal confiável e ordenado ✓ Canal “último valor vence” ✓ Fluxos independentes ✕ Não é QUIC padrão ✕ Sem TLS/congestion control ✕ Garantias didáticas, não industriais
DECISÃO → confiabilidade seletiva: proteger controle e autenticação sem fazer telemetria/vídeo antigo atrasar informação nova.
Código: quiclite.py. Observação: QUIC real usa UDP, TLS 1.3 e múltiplos streams; esta implementação reproduz apenas parte das ideias.

## Slide 4
04
Head-of-line blocking: a perda não pode parar tudo
TCP · UM FLUXO ORDENADO
CMD 10
TEL 11
PERDIDO 12
TEL 13
CMD 14
Mesmo que 13 e 14 cheguem, a aplicação espera o pacote 12 ser retransmitido.
QUIC-LITE · CANAIS INDEPENDENTES
CONFIÁVEL
CMD 10
CMD 11
NÃO CONF.
TEL A
PERDEU
TEL C
A perda de telemetria não bloqueia comandos; o próximo estado substitui o anterior. No canal confiável, somente a sequência daquele peer aguarda.
IMPACTO OPERACIONAL
Controle responsivo e streaming fluido importam mais que recuperar um frame ou uma leitura de sensor já obsoleta.
Código: quiclite.Endpoint._recv_loop(), send_reliable(), send_unreliable() e _retransmit_loop().

## Slide 5
05
Dois canais sobre o mesmo socket UDP
A escolha acontece mensagem a mensagem.
CANAL CONFIÁVEL + ORDENADO
Mecanismo seq por peer · ACK · buffer fora de ordem · retransmissão após 0,4 s Mensagens register · registered · auth_challenge · auth_response · auth_ok/auth_fail · control_granted/denied · command · release_control · rov_offline · error · replicate Sem limite de tentativas enquanto o peer existir.
CANAL NÃO CONFIÁVEL
Mecanismo Datagrama único · seq = 0 · sem ACK · sem reenvio · entrega imediata Mensagens telemetry · heartbeat · relay_heartbeat · relay_ping Princípio São eventos periódicos: se um se perde, o próximo contém estado mais novo.
A confiabilidade é por endpoint remoto: o relay mantém estado separado para cada piloto, ROV e relay par.
Código: protocol.py (classificação das mensagens) e quiclite.py (Peer/Endpoint).

## Slide 6
06
Protocolo no fio: 5 bytes + JSON
CABEÇALHO BINÁRIO
BYTE 0
tipo 0 conf. · 1 não conf. · 2 ACK
BYTES 1…4
sequência uint32 big-endian
BYTES 5…N
payload JSON em UTF-8 vazio para ACK
EXEMPLOS DE PAYLOAD
COMANDO · CONFIÁVEL
{"type":"command", "action":"thruster_frente","value":80}
TELEMETRIA · NÃO CONF.
{"type":"telemetry","battery":99.1, "depth":0.24,"temperature":18.2}
ACK
tipo = 2 seq = pacote confirmado payload = vazio
• Recepção confiável: confirma inclusive duplicatas; entrega somente a partir de recv_expected.
• JSON inválido ou UTF-8 inválido é descartado; tamanho máximo recebido: 65.535 bytes.
Código: quiclite.py — HEADER = struct.Struct('!BI'), _decode() e recvfrom(65535).

## Slide 7
07
Autenticação: desafio–resposta HMAC-SHA256
A senha não é enviada; o relay só concede controle após autenticação.
PILOTO
RELAY
1 register(role=pilot, id, target)
2 registered + auth_challenge(nonce 128 bits)
3 auth_response = HMAC-SHA256(senha, nonce)
4 compare_digest(esperado, recebido)
5 auth_ok(token 128 bits) ou auth_fail
6 control_granted / control_denied
PROPRIEDADES
• Nonce aleatório por registro • Replay de resposta antiga falha • Comparação em tempo constante • Piloto desconhecido é recusado • Token opaco identifica a sessão Atenção: o token é emitido e armazenado, mas não é exigido nos comandos.
Código: protocol.py e relay_server.py::_handle_register/_handle_auth; pilot_client.py::_on_message.

## Slide 8
08
“Banco” de credenciais: adequado apenas à demonstração
IMPLEMENTAÇÃO ATUAL
PILOT_CREDENTIALS = { "pilotoA": "mergulho2026", "pilotoB": "trocaraki" } Os dois relays carregam a mesma tabela para poder autenticar após o failover.
SISTEMA REAL
• Serviço de identidade ou banco protegido • Senhas com hash lento + salt (Argon2id/bcrypt/scrypt) • Segredos fora do código e com rotação • Controle de acesso, auditoria e rate limiting • Replicação segura/consistente das identidades • TLS/mTLS para confidencialidade e identidade do relay
O HMAC evita transmitir a senha, mas não corrige senha em texto puro no código, senha fraca, ataque offline após captura do desafio/resposta ou ausência de canal autenticado.
Código: protocol.py::PILOT_CREDENTIALS. Credenciais incluídas aqui apenas para documentar fielmente a demo.

## Slide 9
09
Detecção de falhas e failover do relay
Os timeouts foram ordenados para o backup assumir antes da migração dos clientes.
0 s
relay_ping / relay_heartbeat cada 1 s
2,5 s
backup detecta silêncio e torna-se ATIVO
6 s
piloto/ROV detectam silêncio e migram
≤ 12 s
reserva preserva o dono anterior do ROV
CLIENTES
heartbeat a cada 1 s; relay remove cliente após 6 s sem mensagem. Qualquer mensagem atualiza last_seen.
REPLICAÇÃO
Primário envia rov_up/down, pilot_up/down e control pelo canal confiável. Backup mantém estado-espelho.
RECUPERAÇÃO
Clientes removem o peer morto, alternam relay e se registram de novo; o piloto refaz a autenticação.
Sem consenso/split-brain protection: é um esquema primário–backup didático, não uma implantação distribuída completa.
Código: relay_server.py (timeouts, replicação, reserva); pilot_client.py e rov_simulator.py (failover).

## Slide 10
10
Segurança e robustez: o que existe — e o que falta
CONTROLES IMPLEMENTADOS
✓ HMAC-SHA256 desafio–resposta ✓ nonce aleatório de 128 bits ✓ token de sessão aleatório ✓ compare_digest contra timing ✓ autenticação antes do comando ✓ exclusão mútua por ROV ✓ duplicatas confiáveis não são reaplicadas ✓ JSON corrompido é ignorado ✓ liveness + failover + reserva de posse
ATAQUES MITIGADOS
• Replay simples da autenticação • Senha em trânsito • Piloto não cadastrado • Corrida normal entre pilotos • Perda, duplicação e reordenação de datagramas confiáveis • Falha silenciosa de clientes • Queda do relay primário
LACUNAS PARA PRODUÇÃO
✕ tráfego sem criptografia/TLS ✕ relay não autenticado ✕ comandos não carregam/validam token ✕ sem integridade HMAC por pacote ✕ sem expiração/revogação de token ✕ sem rate limiting / anti-DoS ✕ sem limite de buffers e retransmissões ✕ credenciais em texto puro ✕ sem consenso contra split-brain
Análise baseada em protocol.py, quiclite.py e relay_server.py. As lacunas são inferências diretas do código.

## Slide 11
11
Tkinter: visualização sem alterar a rede
A lógica é separada da interface; os testes rodam headless.
MULTI-JANELA
run_demo.py Cada nó em um processo e uma janela nativa. Reforça a separação entre hosts e mantém comunicação por UDP.
DASHBOARD
demo_dashboard.py Mesmos nós como threads no mesmo processo, ainda via sockets UDP no loopback. Mostra topologia, pacotes, perda e cena submarina.
THREAD-SAFETY
gui_common.py Threads de rede colocam eventos em queue.Queue; a thread principal drena a fila com .after(80 ms). Widgets nunca são atualizados diretamente pela rede.
PROCESSOS
UDP / LOOPBACK
EVENTOS → UI
Demonstração: conectar piloto · comandar · adicionar concorrente · simular perda · derrubar primário.
Código: gui_common.py, run_demo.py, demo_dashboard.py e classes *Node sem dependência de UI.

## Slide 12
12
Visão completa do sistema
Fluxo normal, canais, autenticação, replicação e failover em uma única vista.
PILOTO A
auth ✓ controla rov1
PILOTO B
auth ✓ controle negado
RELAY PRIMÁRIO
:5000 · ativo sessões + arbitragem
RELAY BACKUP
:5001 · espelho assume após 2,5 s
ROV 1
sensores + thrusters telemetria a cada 1,5 s
registro · HMAC comandos [CONF.]
autentica mas não obtém posse
comando [CONF.]
telemetria [NÃO CONF.]
replicate [CONF.] relay_ping [NÃO CONF.]
failover + re-registro
CONF. · ACK + RETX
NÃO CONF. · ÚLTIMO VENCE
HMAC + NONCE
FAILOVER · 6 s
RESERVA · 12 s
Síntese do código: quiclite.py, protocol.py, relay_server.py, pilot_client.py e rov_simulator.py.